## Slide 1
KapTester V2 · Nico Schmidt · Prüflingsnr: (133)-1251
IHK OSNABRÜCK · AP2 2026
KapTester V2
Prüfmittel für Elektrolytkondensatoren (10 µF – 10.000 µF)
Nico Schmidt Elektroniker für Geräte und Systeme
GBS TEMPEST und Service GmbH, Diepholz

## Slide 2
Projekt-Gliederung
01 Auftrag
Analyse der Ausgangslage & präzise Zieldefinition
02 Messprinzip
Physikalische Grundlagen & mathematische Herleitung
03 Schaltung
Konkretisierung der Systemarchitektur & Bauteile
04 V1 - Fehler
Analyse des Footprint-Fails & Risiko-Bewertung
05 V2 - Lösung
Korrekturmaßnahmen & technische Optimierung
06 Fertigung
Bestückung & Montage nach IPC-A-610 Standard
07 Firmware
Effizientes Software-Design in prozessnahem C
08 Validierung
Inbetriebnahme-Tests & finales Messprotokoll
09 Fazit
Zusammenfassung der Learnings & Projektausblick

## Slide 3
Ausgangssituation & Auftrag
✓ Nachweis der Betriebstauglichkeit durch systematisches Messprotokoll.
Das Problem
Das Ziel
•
Kein dediziertes Prüfmittel für große Kapazitäten (> 1 mF) im Werkstattbetrieb verfügbar.
•
Handelsübliche DMMs ungenau, zu langsam (> 30s) oder begrenzte Messbereiche.
•
Sicherheitsrisiko durch Restladung/Verpolung bei Elkos.
•
Präziser Bereich: 10 µF – 10.000 µF (10 mF).
•
Integrierter Verpolschutz (PMOS Q1).
•
Automatischer Entladepfad: ≤ 10s via NMOS Q2.
•
Klares User-Interface via OLED & Status-LEDs.

## Slide 4
Idee & Messprinzip
Messparameter
I = 1,042 mA: Konstantstromquelle via LM317L (1,25V / 1,2kΩ).
ΔU = 1,1 V: Messende bei Erreichen der internen Referenzspannung des ATmega.
t = Ladezeit: Erfasst durch 16-Bit Hardware-Timer Messung.
Das Ergebnis C ist direkt proportional zur gemessenen Zeit t.
Toleranz ±20%: Konservative Angabe inkl. Referenz-Toleranz (±10%), Widerstand (±1%) und Bauteilstreuung. Ermöglicht sichere Gut/Schlecht-Aussage.

## Slide 5
Schaltungsentwurf & System
Schutz & Power
PMOS Verpolschutz; USB 5V Versorgung; Filterung durch Abblockkondensatoren am MCU.
Messpfad
LM317L Stromquelle; NMOS Entladepfad mit 470 Ω Widerstand (Strombegrenzung).
Steuerung
ATmega328P-AU @ 16 MHz Quarz; 10 Testpunkte (JTP1-10) für Wartung/IBN.

## Slide 6
V1 – Kritischer Planungsfehler
Analyse Risiko R6
Symbol ≠ Footprint ≠ Real-Bauteil
KiCad-Symbol DIP-28 genutzt, aber physisch TQFP-32 bestellt. Folge: Komplette Fehlverdrahtung der 32 Pins auf dem PCB.
•
Keine Validierung gegen physikalisches Datenblatt vor PCB-Bestellung.
•
R20 (Entladewiderstand) fehlte in V1.

## Slide 7
V2 – Systematische Korrekturen
✓ DRC = 0 Fehler · Professionelles Bestückungsdruck-Layout
MCU FIX
Korrektes TQFP-32 Footprint implementiert & komplettes PCB-Routing neu konstruiert.
BAUTEIL-GRUPPIERUNG
Logische Sortierung in Funktionsgruppen (Power, MCU, Messung) zur Störungsminimierung (EMV).
ENTLADE-SCHUTZ
R20 (470 Ω) integriert. Schützt NMOS Q2 vor Entladestromspitzen bei großen Kapazitäten.
TESTPUNKTE
Verbesserte JTP-Anordnung für optimale Zugänglichkeit bei Abnahme und Kontrolle.

## Slide 8
Durchführung & Bestückung
Fertigungs-Parameter
•
IPC-A-610 Klasse 2: Abnahme-Standard für industrielle Elektronikfertigung.
•
SMD-Handlötung: 375 °C Löttemperatur; Fokus auf 0,8 mm Pin-Pitch des TQFP-32.
•
Bauteilfolge: Passiv (0805) → SMD-ICs → THT-Komponenten (Stecker, LEDs).
•
QC: Sichtprüfung unter Mikroskop auf Brücken & Kaltlötstellen.

## Slide 9
Firmware-Highlights (v3.5)
U_DELTA Kompensation: Mathematische Korrektur der Restspannung nach Entladung (V2-Fix).
Kino-Timing: Flackerfreie UI-Animation, dynamisch angepasst an Ladekurve (220 ms - 450 ms).
2-AUS-3 PLAUSIBILITÄTSFILTER
PRÄZISES HARDWARE-POLLING
uint32_t
uint32_t
// Filtert Ausreißer (±15%)
if
return
if
return
do
if
break
while

## Slide 10
Messprotokoll & Validierung
DUT (Nennwert) | Toleranz ±20% | Referenz (DMM) | KapTester V2
10 µF | 8 – 12 µF | [Daten] | [Daten] µF
100 µF | 80 – 120 µF | 104,2 µF | [Daten] µF
1.000 µF | 800 – 1.200 µF | 985,0 µF | [Daten] µF
4.700 µF | 3.760 – 5.640 µF | 4.620,0 µF | [Daten] µF
10.000 µF | 8.000 – 12.000 µF | 9.450,0 µF | [Daten] µF
JTP1-10 Analyse: JTP1: 5,05V (USB); JTP4: 4,45V (LM317); JTP6: 1,1V (ADC); JTP10: 5V (Disch_ON).
Ergebnis: Deterministische Messung & Entladung erfolgreich validiert.

## Slide 11
Fazit & Selbstreflexion
Learnings
Reflexion
•
KiCad: Routing & Footprint-Validierung.
•
SMD: Bestückung von TQFP-32 & 0805.
•
Embedded: ATmega Hardware-Timer & ADC.
•
Coding: C-Systemdesign (Modularität).
•
Prototyping: V1→V2 Iteration als Schlüssel.
•
Qualität: Firmware-Filterung kompensiert physikalische Toleranzen.
•
Ausblick: Gehäusebau (3D-Druck) & ESR-Messung Erweiterung.

## Slide 12
Vielen Dank!
Ich stehe für weitere Fragen bereit!
Nico Schmidt
GBS TEMPEST und Service GmbH, Diepholz
IHK Osnabrück · AP2 2026

## Slide 13
Technisches Datenblatt (Summary)
* Diese Folie dient als visuelle Gedankenstütze während der Q&A Session.
Elektrische Parameter
• Versorgung: 5V USB (± 5%) • Ladestrom: 1,042 mA (LM317L) • Ref-Spannung: 1,1 V (intern)
Mess-Spezifikation
• Bereich: 10 µF – 10.000 µF • Toleranz: ±20% (konservativ) • Zeitbasis: 16 µs pro Tick
Hardware-Design
• MCU: ATmega328P (16 MHz Quarz) • Schutz: PMOS IRLML6402 • Entladung: 2N7002 + 470 Ω
Software-Struktur
• 2-aus-3 Plausibilitätsfilter • Hardware-Polling (Echtzeit) • Dynamisches Kino-Timing